## Slide 1: Эволюция и классификация микропроцессоров
Архитектурные особенности и принципы работы
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации

## Slide 2: Микропроцессор (МП)
Функционально законченное программно управляемое устройство обработки информации, выполненное в виде одной или нескольких БИС или СБИС.
Основные функции:
Вычисление адресов команд и операндов
Выборка и дешифрация команд из памяти
Выполнение арифметико-логических операций
Выработка управляющих сигналов для всех блоков ПК

## Slide 3: Ключевые параметры микропроцессоров
Параметр
Разрядность
Тактовая частота
Кэш-память
Конструктив
Энергопотребление
Состав инструкций
Что определяет
Количество одновременно обрабатываемых битов (8 → 16 → 32 → 64).
Базовое быстродействие (МГц → ГГц).
Ускорение обмена с памятью (L1, L2, L3).
Тип разъема для установки на плату (Socket, LGA).
Тепловыделение и время работы (Вт).
Система команд (CISC, RISC, VLIW).

## Slide 4: Архитектура CISC
CISC (Complex Instruction Set Computer)
Особенности:
Одна команда выполняется за несколько тактов
Команды имеют разную длину (от 1 до 15 байт)
Сложная аппаратная реализация
Примеры: Intel 80286/80386/80486/ Pentium, Core i3/i5/i7/i9 AMD Athlon, Ryzen

## Slide 5: Логотипы поколений Intel
Логотипы поколений Intel: от 286 до Core i7 (временная линия).

## Slide 6: Архитектура RISC
RISC (Reduced Instruction Set Computer)
Особенности:
Все команды имеют одинаковую длину (32 бита)
Одна команда выполняется за один такт
Простая аппаратура → высокое быстродействие
Низкое энергопотребление
Недостаток: программная несовместимость с CISC (требуется эмуляция)
Примеры: PowerPC (Apple до 2006 года), ARM (смартфоны, планшеты), SPARC, Alpha

## Slide 7: Архитектура VLIW / EPIC
Принцип:
Компилятор формирует «длинные слова» (несколько операций в одной команде)
Аппаратура не занимается динамическим распараллеливанием
Упрощение схем → «холодные» процессоры
Преимущества:
Высокая производительность при низком энергопотреблении
Проще масштабирование числа ядер

## Slide 8: Эволюция поколений Intel
Поколение
4004
80286
80386
80486DX
Pentium
Pentium 4
Pentium D
Core 2 Duo
Core i7
Год
1971
1982
1985
1989
1993
2000
2005
2006
2008
Ключевая инновация
Первый МП в мире (4 бита)
Защищенный режим, многозадачность
32-битная архитектура
Кэш L1 + встроенный сопроцессор
Суперскалярность (2 конвейера)
Hyper-Threading, высокая частота
Первые двухъядерные (Smithfield)
Производительность на ватт
Интегрированный контроллер памяти, Turbo Boost

## Slide 9: Структура ядра процессора
┌─────────────────────────────────┐
│ ЯДРО ПРОЦЕССОРА │
│ ┌─────────┐ ┌─────────────┐ │
│ │ УУ │──│ АЛУ │ │
│ └────┬────┘ └──────┬──────┘ │
│ │ │ │
│ ┌────────────────────────────┐ │
│ │ РЕГИСТРЫ (МПП) │ │
│ └────────────────────────────┘ │
│ ┌──────────┐ ┌──────────────┐ │
│ │ Кэш L1 │ │ Кэш L2 │ │
│ │ (данные) │ │ (общий) │ │
│ └──────────┘ └──────────────┘ │
└────────┬───────────────────┬────┘
│ Шинный интерфейс │
└─────────┬─────────┘
Системная шина (FSB/QPI)
УУ — формирует адреса и управляющие сигналы АЛУ — выполняет арифметические и логические операции Регистры — сверхбыстрое временное хранение данных

## Slide 10: Микропроцессорная память (регистры)

## Slide 11: Режимы работы и современные технологии
Real Mode (простой компьютер)
Это базовый режим работы процессора после включения питания или сброса. В нём используется сегментная адресация памяти, и доступ к памяти ограничен.
Protected Mode (несколько окон программ)
Это основной режим работы современных многозадачных операционных систем. Он обеспечивает виртуальное адресное пространство, защиту памяти и возможность одновременного выполнения нескольких задач (программ).